3 Cell LiPo Battery Pack Comparison

(AXI 2212-20, CC25 ESC, APC 8x6e)

12/23/08

Rating,		Rating,	Volts,	Volts (min.)	Amps (max.)	Watts (max)	RPM,	Battery	V,	Size, mm,		Weight,

Brand	mAH	C Rating	Amps	Charged	after 20 sec.	after 20 sec.	after 20 sec.	(approx.)*	Temp.	Resting	LxWxH		grams	Cost	Supplier

ABF**	1300	20C	26	12.49	10.45		20.03		222.5		11K-13K	83.0	12.00	69x35x21		112	$15	Hobby City

TP	1320	13C	17	12.48	10.31		19.32		205.1		9.9K-10K	99.0	11.97	65x33x19		84	$50	CheapBatteryPacks

Rhino***	1550	20C	31	12.50	10.98		20.79		236.1		10K-12K	80.0	12.16	91x34x21		140	$16	Hobby City

Rhino***	1750	20C	35	12.49	11.15		20.93		240.9		10K-12K	80.0	12.08	91x34x23		154	$18	Hobby City

TP	2000	12C	24	12.49	10.55		19.84		218.6		10K-12K	85.0	12.13	65x48x18		122	$73	CheapBatteryPacks

TP	2100	15C	31.5	12.47	10.71		19.81		218.3		10K-12K	82.0	12.14	101x33x20	142	$70	CheapBatteryPacks

TP	3300	25C	82.5	12.44	10.35		19.02		203.8		10K-12K	79.0	12.17	142x47x20	271	$125	CheapBatteryPacks

*Tachometer readings were VERY erratic (indoors) – readings are NOT reliable

**No longer available (quality and performance problems)

**Best value (I think)